## Slide 1
CUDA 세미나 · 세션 2
메모리 모델과
데이터 이동(data movement)
쓰고 · 끝내고 · 읽어서 · 검사한다 — cuda_memtest의 심장부
cudaMalloc → cudaMemset → 커널 실행 → cudaMemcpy(D→H)
// GPU에 할당 0으로 초기화 검사 오류를 CPU로
입문 과정 · 세션 1에 이어서
Notes: 세션 1의 쓰기 커널에 이어, 오늘은 읽어서 검사하기 + GPU↔CPU 데이터 이동을 배웁니다.

## Slide 2
1
오늘의 목표
1
GPU 메모리 3종 API
cudaMalloc · cudaMemset · cudaMemcpy를 구분해 쓸 수 있다
2
쓰기-종료-읽기 패턴
왜 쓰기 커널을 끝내야 읽기가 올바른 값을 보는지 설명한다
3
이동 반전(moving inversion)
커널 3개의 협업으로 p1→p2 검사가 이뤄짐을 이해한다
4
오류가 CPU로 돌아오는 길
error_checking이 cudaMemcpy로 오류를 가져오는 흐름을 안다
Notes: 세션 1의 write 커널이 오늘의 read 커널과 어떻게 이어지는지 예고하세요.

## Slide 3
2
GPU 메모리 계층 한눈에
cuda_memtest가 검사하는 것은 이 중 가장 크고 느린 전역 메모리(global memory)입니다.
레지스터(register)
스레드 전용 · 가장 빠름
커널 안의 지역 변수 (i, ptr)
공유 메모리(shared)
블록 내 스레드가 공유 · 빠름
이 저장소는 거의 안 씀 (세션 3에서 개념만)
전역 메모리(global)
모든 스레드가 접근 · 크고 느림
검사 대상! cudaMalloc으로 할당한 4 GB
Notes: 입문 단계에선 '전역 메모리 = 크고 느림 = 검사 대상' 하나만 확실히. 나머지는 세션 3.

## Slide 4
2
메모리 계층 구조 · 범위(scope)로 보기
메모리는 '누가 접근할 수 있는가(범위)'로 나뉩니다. 범위가 넓을수록 크지만 느립니다.
전역 메모리(Global) · 모든 스레드 접근 · 크고 느림 (예: 4 GB)
← cuda_memtest가 검사하는 대상
공유 메모리(Shared) · 블록 내 스레드끼리 공유 · 빠름
이 저장소는 거의 쓰지 않음 (개념만)
레지스터(Register) · 스레드 전용 · 가장 빠름·가장 작음
커널 안의 지역 변수 (i, ptr 등)
호스트 메모리
(CPU RAM)
GPU와 별개
cudaMemcpy로
오류 정보를 여기로
범위: 레지스터(스레드) ⊂ 공유(블록) ⊂ 전역(전체 GPU). 호스트 메모리는 GPU 밖 — cudaMemcpy로만 오갑니다.
Notes: 중첩 박스로 '범위'를 시각화. 안쪽=빠르고 작음/좁은 범위, 바깥=느리고 큼/넓은 범위. 전역이 검사 대상.

## Slide 5
2
메모리 주소 매핑 · 주소 버스 검사
스레드가 계산한 주소가 실제 어느 물리 셀로 가는지, 그 '주소 배선'이 멀쩡한지가 메모리 검사의 핵심입니다.
① 소프트웨어: 주소 계산
addr = _ptr + blockIdx.x*BLOCKSIZE + i*sizeof(uint)
_ptr
기준 주소
+ blockIdx×1MB
블록 구역
+ i×4B
원소 위치
→ 평탄한 선형 주소(flat address)
② 하드웨어: 주소 디코딩
주소 디코더(주소 배선)가 주소 비트를 나눠 물리 셀을 고릅니다.
뱅크(bank)
행(row)
열(column)
주소 비트 → (뱅크 · 행 · 열)로 분해
주소 배선 하나가 고착되면 A로 쓴 값이 엉뚱한 A'에 저장(에일리어싱) — 패턴만 봐선 놓칠 수 있습니다.
주소 배선을 겨냥한 검사 (원논문 Table I: address bus test)
Test 0 [Walking 1 bit]: 주소의 비트를 하나씩 바꿔가며 정말 다른 셀로 가는지 확인 → 주소 배선 검사
Test 1 [Own address]: 각 셀에 '자기 주소'를 써 넣고 되읽어, 그 값이 여전히 자기 주소인지 확인 → 잘못 매핑되면 불일치
이 저장소: Test 0·1은 데이터가 아니라 '주소 자체'를 검사합니다. Test 2~8(이동 반전)은 데이터 셀 값을 검사합니다.
Notes: 주소 매핑: SW가 선형 주소 계산 → HW 디코더가 뱅크/행/열로 분해. 주소 배선 고장=aliasing. Test0(walking 1비트)·Test1(own address)이 이를 검사. 원논문 Table I.

## Slide 6
3
메모리 3종 API
cudaMalloc
GPU에 메모리 할당
(void**)&ptr 로 포인터를 받음
CPU가 아니라 GPU 메모리
tests.cpp:1573 (오류 버퍼)
cudaMemset
GPU 메모리 초기화
보통 0으로 채움
할당 직후 깨끗이
error_checking에서 재초기화
cudaMemcpy
GPU ↔ CPU 복사
방향 지정 필수
DeviceToHost = GPU→CPU
오류 정보를 CPU로 가져옴
세 API 모두 allocate_small_mem(할당·초기화)과 error_checking(복사)에서 실제로 볼 수 있습니다.
Notes: cudaMalloc은 (void**)&ptr 이중 포인터가 처음엔 헷갈립니다. '포인터의 주소를 넘겨 GPU 주소를 받아온다'로 설명.

## Slide 7
4
핵심 · 왜 커널을 끝내고 다시 시작할까
같은 커널에서 쓰고 바로 읽으면, 아직 메모리에 반영 안 된 값을 읽을 수 있습니다.
① 쓰기 커널
kernel_move_inv_write
전체 메모리에 p1을 쓴다
→
② 커널 종료 = flush
(커널이 끝나야)
쓴 값이 메모리에 확실히 반영
→
③ 읽기 커널
kernel_move_inv_readwrite
p1인지 검사하고 p2를 쓴다
이 분리 덕분에 하드웨어 메모리 오류를 신뢰성 있게 잡습니다. 쓰기와 읽기가 서로 다른 커널 실행이어야 메모리를 실제로 왕복한 값을 검사하게 됩니다.
Notes: 이 슬라이드가 세션 2의 핵심. '커널 종료 = 메모리 반영(flush) 보장'을 각인시키세요.

## Slide 8
5
move_inv_test · 세 개의 for 루프
// tests.cpp:305 호스트(CPU) 함수
① 쓰기 루프 ─ 전체 메모리에 p1을 쓴다
for (...) kernel_move_inv_write<<<grid,1>>>(... p1);
② 읽고-쓰기 루프 ─ p1 검사 후 보수 p2를 쓴다
for (...) {
kernel_move_inv_readwrite<<<grid,1>>>(... p1, p2 ...);
err += error_checking("move_inv_readwrite", i); // 오류를 CPU로
}
③ 읽기 루프 ─ p2 인지 다시 검사한다
for (...) {
kernel_move_inv_read<<<grid,1>>>(... p2 ...);
err += error_checking("move_inv_read", i);
}
각 커널 실행 뒤 error_checking으로 오류를 확인합니다. 커널→검사→커널→검사 리듬을 기억하세요.
Notes: 세 루프가 각각 write/readwrite/read 커널에 대응. Test2는 이 함수를 (p1,p2)와 (p2,p1)로 두 번 부릅니다.

## Slide 9
5
호스트↔디바이스 시퀀스(sequence)
move_inv_test가 CPU와 GPU 사이에서 시간순으로 주고받는 상호작용입니다.
호스트(CPU)
디바이스(GPU)
① write<<<>>> — 전체 메모리에 p1 기록
커널 종료 = 메모리 반영(flush) — DeviceSynchronize
② readwrite<<<>>> — p1 검사 후 p2 기록
error_checking: cudaMemcpy(D→H) — 오류 정보 회수
③ read<<<>>> — p2 다시 검사
핵심: ①과 ② 사이의 '커널 종료(flush)'가 있어야 ②가 메모리에 반영된 값을 읽습니다.
Notes: UML 시퀀스풍. 실선=호스트가 GPU에 커널 요청, 점선=GPU→호스트 반환(동기화/데이터). flush가 정확성의 열쇠.

## Slide 10
6
이동 반전(moving inversion) 알고리즘
패턴 p1을 썼다가, 확인 후 그 보수 p2 = ~p1로 뒤집어 다시 확인합니다. 비트를 양방향으로 검사해 고착 오류를 잡습니다.
p1 =
1
0
1
1
0
1
0
0
p2 = ~p1 =
0
1
0
0
1
0
1
1
↓ 모든 비트 반전
1로 고착된 비트는 p2(0을 기대) 검사에서 걸리고, 0으로 고착된 비트는 p1(1을 기대) 검사에서 걸립니다. 그래서 양방향 검사가 필요합니다.
Test 2는 p1=0x00000000, p2=0xFFFFFFFF (모두 0 / 모두 1)로 이 검사를 수행합니다. (tests.cpp:705)
Notes: 고착(stuck-at) 오류 개념을 비트 그림으로. 왜 한 방향 검사로는 부족한지 강조.

## Slide 11
6
메모리 테스트 패턴과 결함 유형(fault types)
패턴마다 노리는 결함이 다릅니다. 여러 패턴을 조합해 다양한 고장을 잡아냅니다.
워킹 1비트
0
0
0
0
0
0
0
1
한 비트씩 이동 → 주소·배선 검사 (Test 0·6)
전부 0 / 전부 1
1
1
1
1
1
1
1
1
0x00000000 ↔ 0xFFFFFFFF → 고착 검사 (Test 2)
8비트 반복
1
0
0
0
0
0
0
0
0x80808080 (8비트 폭) → 미세 고착 (Test 3)
난수 + 보수
1
0
1
1
0
1
0
0
무작위 값과 그 보수 → 데이터 민감 오류 (Test 4·7·8·10)
결함 유형별 담당 테스트 (원논문 Table I)
주소 버스
address bus
Test 0·1
스턱-앳 고착
stuck-at
Test 2·3
데이터 민감
data sensitive
Test 4~8
데이터 보존
retention
Test 9
소프트 오류
soft error
Test 10
초록 칸 = 비트 1, 어두운 칸 = 비트 0. Test 9(비트 페이드)는 값을 쓰고 오래 두어 '지워지는지' 봅니다.
Notes: 패턴→결함 매핑. 워킹=주소/배선, 0·1=고착, 8비트=미세고착, 난수=데이터민감, 비트페이드=보존, 난수반복=소프트. 원논문 Table I 근거.

## Slide 12
7
오류가 CPU로 돌아오는 길
// error_checking() tests.cpp:108
unsigned int err = 0;
cudaMemcpy(&err, err_count, sizeof(unsigned int),
cudaMemcpyDeviceToHost); // GPU 카운터 → CPU 변수
if (err) { /* 오류 주소·기대값·현재값을 출력·기록 */ }
err_count는 GPU에 있는 디바이스 포인터입니다. CPU는 그 값을 직접 읽을 수 없어 반드시 cudaMemcpy로 가져와야 합니다.
기록되는 정보
오류 주소 · 기대값 · 실제값 · 재읽기값
최근 10개만
MAX_ERR_RECORD_COUNT=10, 순환 기록
Notes: 디바이스 포인터를 호스트에서 역참조하면 안 된다는 점이 입문자 핵심 함정. cudaMemcpy가 다리 역할.

## Slide 13
8
실전 코드 · 할 수 있는 만큼 할당하기
// cuda_memtest.cpp:157 가용 메모리를 조회하고,
// 할당 실패하면 블록을 하나씩 줄여 재시도한다
tot_num_blocks = free / BLOCKSIZE;
do {
err = cudaMalloc(&ptr, tot_num_blocks * BLOCKSIZE);
if (err != cudaSuccess) --tot_num_blocks; // 줄여서 재시도
} while (cudaGetLastError() != cudaSuccess);
드라이버가 보고한 여유 메모리를 다 할당하지 못할 때가 있습니다. 실전 코드는 실패를 가정하고 우아하게 물러섭니다. 장난감 예제와 프로덕션 코드의 차이입니다.
cudaMemGetInfo로 여유 메모리를 조회 → BLOCKSIZE(1 MB)로 나눠 블록 수 결정.
Notes: 에러 처리와 재시도 루프는 세션 4(에러 핸들링)의 예고편이기도 합니다.

## Slide 14
9
실습 미리보기 · Lab 2
Ex 1
세 커널의 협업 보기
--verbose --verbose 로 write→readwrite→read 순서 확인
Ex 2
오류가 CPU로 돌아오는 길
error_checking의 cudaMemcpy 직후 출력 추가
Ex 3
메모리를 훼손해 오류 재현
읽기 커널에서 비트 하나를 뒤집어 검출 확인
Ex 4
디바이스 버퍼 할당 보기
allocate_small_mem의 cudaMalloc/Memset 관찰
Notes: Ex 3(fault injection)이 하이라이트. 실제 불량 칩이 내는 증상을 소프트웨어로 재현한다는 점을 강조. 반드시 원복.

## Slide 15
10
핵심 정리 & 자주 하는 실수
기억할 것
Malloc(할당)·Memset(초기화)·Memcpy(복사)
Memcpy 방향: DeviceToHost = GPU→CPU
쓰기 커널 종료 = 메모리 반영 보장
이동 반전: p1 → p2(보수) 양방향 검사
입문자 함정
디바이스 포인터를 CPU에서 *ptr로 역참조 → 오류
cudaMemcpy 방향을 반대로 지정 → 값이 안 옴
같은 커널에서 쓰고 바로 읽기 → 반영 전 값 읽음
cudaMalloc에 (void**) 이중 포인터를 안 넘김
Notes: 네 가지 목표(슬라이드 2)로 돌아가 자가 점검을 유도하세요.

## Slide 16
다음 세션 예고
세션 3 · 병렬성 설계와 성능
지금까지의 <<<grid, 1>>> (블록당 스레드 1개, 느림)을, Test 10의 <<<32768, 64>>> (빠름)와 비교합니다.
threadIdx · blockDim 로 수천 스레드가 협업
CUDA 이벤트(event)로 시간 측정 → 대역폭(GB/s) 계산
메모리 병합(coalescing)이 왜 속도를 좌우하는가
실습 랩 2를 먼저 완료하고 오세요.
Notes: 느린 커널을 충분히 이해했으니, 다음엔 같은 문제를 빠르게 푸는 커널로 성능을 배운다는 흐름.