## Slide 1
CUDA 세미나 · 세션 3
병렬성 설계와 성능
(parallelism & performance)
같은 문제, 두 개의 커널 — 128 스레드 vs 210만 스레드
test10_kernel_write<<<32768, 64>>>(...) // 2,097,152 threads
index = i*blockDim.x + threadIdx.x; // 이웃 스레드 = 이웃 주소
입문 과정 · 세션 2에 이어서
Notes: Test 0~9의 느린 커널을 충분히 봤으니, 오늘은 같은 문제를 빠르게 푸는 Test 10으로 성능을 배웁니다.

## Slide 2
1
오늘의 목표
1
병렬성의 규모
<<<grid,1>>>(느림)과 <<<32768,64>>>(빠름)의 차이를 설명한다
2
스레드 인덱싱
index = i*blockDim.x + threadIdx.x 패턴을 이해한다
3
시간 측정
CUDA 이벤트(event)로 커널 시간을 재고 대역폭을 계산한다
4
메모리 병합(coalescing)
이웃 스레드가 이웃 주소를 접근할 때 왜 빠른지 안다
Notes: 오늘은 실습에서 실제로 시간을 재고 대역폭을 측정합니다. 측정이 핵심.

## Slide 3
2
규모의 대비 · 128 vs 210만
Test 0~9 (세션 1·2)
128
개의 스레드
<<<128, 1>>>
블록당 스레드 1개.
단순·정확하지만 GPU의 수천 코어를 거의 놀림.
Test 10 (오늘)
2,097,152
개의 스레드
<<<32768, 64>>>
블록 32,768 × 스레드 64.
수백만 스레드가 동시에 메모리를 두드림.
약 16,000배 더 많은 스레드 — 같은 "쓰고·읽어·검사"를 완전히 다른 규모로 실행합니다.
Notes: 이 대비가 오늘의 출발점. 규모만 키운 게 아니라 인덱싱 방식도 바뀝니다(다음 슬라이드).

## Slide 4
2
실행 하드웨어 · SM과 워프(warp)
블록은 SM(스트리밍 멀티프로세서)에 배정되고, 스레드는 32개씩 워프(warp)로 묶여 함께 실행됩니다.
GPU · SM 수십 개
SM 0
워프 스케줄러
+ 코어 다수
SM 1
워프 스케줄러
+ 코어 다수
SM 2
워프 스케줄러
+ 코어 다수
SM 3
워프 스케줄러
+ 코어 다수
SM 4
워프 스케줄러
+ 코어 다수
SM 5
워프 스케줄러
+ 코어 다수
확대
워프(warp) = 32 스레드
같은 명령을 동시에 실행 (lockstep)
32개 스레드가 한 덩어리로 움직임
그래서 blockDim은 32의 배수가 유리
(실습 3에서 블록 크기별 대역폭 측정)
Notes: SM에 블록 배정 → 워프(32스레드) 단위 실행. blockDim이 32 배수여야 스레드가 낭비 없이 채워짐. 코얼레싱과도 연결.

## Slide 5
3
스레드가 자기 몫을 계산하는 법
// test10_kernel_write tests.cpp:1424
int avenumber = memsize/(gridDim.x*gridDim.y); // 블록 하나가 맡을 바이트
TYPE* mybuf = (TYPE*)(ptr + blockIdx.x*avenumber); // 이 블록의 시작
int n = avenumber/(blockDim.x*sizeof(TYPE)); // 스레드당 반복 횟수
for (i = 0; i < n; i++){
int index = i*blockDim.x + threadIdx.x; // ★ 이웃 스레드 = 이웃 주소
mybuf[index] = p1;
}
여기서 처음으로 threadIdx.x · blockDim.x가 등장합니다. 세션 1의 커널엔 없었죠(스레드가 1개였으니까).
TYPE = unsigned long (8바이트). blockIdx로 블록의 구역을, threadIdx로 그 안의 위치를 정합니다.
Notes: index = i*blockDim.x + threadIdx.x 를 칠판에 그려가며 설명. 스레드 0,1,2,...가 주소 0,1,2,...를 맡음.

## Slide 6
4
메모리 병합(coalescing)
한 워프(warp, 32스레드)가 접근하는 주소가 서로 붙어 있으면, 하드웨어가 하나의 큰 전송으로 묶습니다.
✓ 병합됨 (index = i*blockDim.x + threadIdx.x)
T0
T1
T2
T3
✗ 비병합 (index = threadIdx.x*n + i) — 스레드가 멀리 흩어짐
T0
T1
T2
T3
병합 → 큰 전송 1번 → 대역폭 최대
이웃 스레드가 이웃 주소를 읽음
비병합 → 작은 전송 여러 번 → 급락
실습 4에서 직접 깨뜨려 측정합니다
Notes: 병합은 CUDA 성능 최적화의 1순위. T0~T3이 어느 칸을 가리키는지 눈으로 비교시키세요.

## Slide 7
4
워프 다이버전스(warp divergence)
한 워프(32 스레드)가 if/else로 갈리면, GPU는 두 경로를 순차로 실행합니다 (동시에 못 함).
if (cond) { A; } else { B; } // 워프 안에서 cond가 스레드마다 다르면?
워프의 스레드 (A=if경로, B=else경로)
1단계: if(A) 실행
A
B
A
A
B
A
B
B
← A 스레드만 활성, B는 대기
2단계: else(B) 실행
A
B
A
A
B
A
B
B
← B 스레드만 활성, A는 대기
결과: 두 경로를 순차 실행 → 최대 2배 느림
대기하는 스레드는 그 시간에 아무 일도 못 함
피하는 법: 워프 내 스레드가 같은 경로를 타게
이 저장소의 커널은 if(ptr>=end_ptr) return; 정도라 분기가 거의 균일 → 다이버전스 최소
Notes: 한 워프 안에서 분기가 갈리면 GPU가 두 경로를 직렬 실행(마스킹). 데이터로 나눈 분기, 균일한 조건이 유리.

## Slide 8
4
공유 메모리 뱅크 충돌(bank conflict)
심화 참고 — 공유 메모리(shared) 접근 패턴 이야기입니다. 이 저장소는 공유 메모리를 거의 쓰지 않지만, 코얼레싱과 짝을 이루는 개념이라 소개합니다.
공유 메모리는 32개 뱅크(bank)로 나뉩니다. 한 워프가 같은 뱅크의 서로 다른 주소에 접근하면 순차화됩니다.
충돌 없음
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
각 스레드가 다른 뱅크 → 1회에 처리
2-way 충돌
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
T0·T1
T2·T3
T4·T5
T6·T7
둘씩 같은 뱅크 → 2회로 순차화
핵심: 워프의 스레드들이 서로 다른 뱅크에 접근하면 한 번에, 같은 뱅크의 다른 주소면 충돌 수만큼 순차 처리됩니다.
코얼레싱(전역 메모리) · 뱅크 충돌(공유 메모리) · 다이버전스(분기) — 워프 단위 성능의 3대 주제입니다.
cuda_memtest는 공유 메모리를 쓰지 않으므로 실제로는 해당 없음 — 향후 공유 메모리 최적화 학습을 위한 참고입니다.
Notes: 심화/선택 슬라이드. 공유 메모리 32뱅크, 같은 뱅크 다른 주소 접근 시 충돌. 이 저장소엔 없지만 성능 3종 세트 완성용.

## Slide 9
5
CUDA 이벤트로 시간 재기
// test10 tests.cpp:1510~1524
cudaEventRecord(start, stream);
test10_kernel_write<<<...>>>(...); // 쓰기
for (i=0;i<n;i++) test10_kernel_readwrite<<<...>>>(...); // 읽고쓰기 n회
cudaEventRecord(stop, stream);
cudaEventSynchronize(stop); // GPU가 끝날 때까지 대기
cudaEventElapsedTime(&elapsedtime, start, stop); // 밀리초 경과시간
왜 CPU 타이머가 아니라 GPU 이벤트?
커널은 비동기(asynchronous) 실행 — CPU는 커널을 던지고 바로 다음 줄로 갑니다. GPU 타임라인 위에 이벤트를 찍어야 진짜 커널 시간을 잴 수 있습니다.
Notes: 비동기 실행 개념이 핵심. cudaEventSynchronize가 왜 필요한지(GPU 완료 대기) 짚어주세요.

## Slide 10
6
대역폭(bandwidth) 계산 뜯어보기
bandwidth = (2*n + 1) * tot_num_blocks / elapsedtime // GB/s
// └ 접근 횟수 ┘ └ MB 단위 ┘ └ ms 단위 ┘
(2n + 1)
접근 패스 수
쓰기 1회 + 읽고쓰기 n회(각 읽기+쓰기=2)
tot_num_blocks
전송량 (MB)
블록 하나 = BLOCKSIZE = 1 MB
elapsedtime
경과 시간 (ms)
이벤트로 잰 밀리초
MB ÷ ms = GB/s. 실측값을 GPU 스펙의 이론 대역폭과 비교하면 보통 60~90% 수준입니다.
Notes: 단위 변환(MB/ms=GB/s)을 칠판에서 한 번 유도하면 학생들이 확실히 이해합니다.

## Slide 11
7
스트림(stream) 맛보기
cudaStreamCreate(&stream);
test10_kernel_write<<<gridDim, blockDim, 0, stream>>>(...);
// ▲ ▲
// 공유메모리 크기 스트림
스트림(stream)은 GPU 작업을 순서대로 처리하는 "작업 큐"입니다. Test 10은 하나의 스트림에 쓰기·읽기 커널을 순서대로 넣습니다.
<<<grid, block, 0, stream>>>
실행 구성의 3·4번째 인자: 공유 메모리 크기(0), 스트림. 세션 1에선 생략했던 부분입니다.
왜 이벤트도 스트림에?
이벤트를 같은 스트림에 기록해야 그 스트림의 커널들 시간을 정확히 잽니다.
Notes: 스트림은 심화 주제라 개념만. 여러 스트림으로 겹쳐 실행(overlap)하는 건 향후 주제로 남깁니다.

## Slide 12
7
스트림 겹침(overlap) · 개념도
여러 스트림을 쓰면 한 스트림의 복사와 다른 스트림의 연산을 겹쳐 전체 시간을 줄일 수 있습니다.
① 단일 스트림
(청크 2개 순차)
복사
커널
복사
복사
커널
복사
② 2 스트림
(겹침 overlap)
복사
커널
복사
복사
커널
복사
절약된 시간
→ 시간
이 저장소: test10은 데이터가 이미 GPU에 있어 복사(H2D/D2H)가 없습니다 → 단일 스트림으로 충분합니다. 겹침은 복사와 연산이 섞이는 워크로드에서 빛을 봅니다.
Notes: 개념도. 복사엔진과 연산엔진이 별개라 겹침이 가능. test10은 복사가 없어 단일 스트림으로 충분하다는 점을 정직하게 전달.

## Slide 13
8
실습 미리보기 · Lab 3
Ex 1
느린 커널 vs 빠른 커널
time으로 Test 3와 Test 10 실행 시간 비교
Ex 2
대역폭을 눈으로 보기
--verbose 로 test10의 bandwidth 로그 확인
Ex 3
블록 크기를 바꿔 측정
STRESS_BLOCKSIZE 32~256 별 대역폭 표 작성
Ex 4
메모리 병합 깨뜨리기
인덱스를 비병합으로 바꿔 대역폭 급락 관찰
측정이 핵심입니다 — 대역폭 로그는 --verbose 없이는 출력되지 않습니다.
Notes: Ex 3의 블록 크기 스윕을 그래프로 그리게 하면 '최적점'을 스스로 발견합니다. 정답을 미리 주지 마세요.

## Slide 14
9
핵심 정리 & 자주 하는 실수
기억할 것
총 스레드 = 블록수 × 블록당 스레드
index = i*blockDim.x + threadIdx.x → 병합
커널은 비동기 → 이벤트로 시간 측정
대역폭 = 전송량 ÷ 시간 (GB/s)
입문자 함정
스레드만 늘리면 무한히 빨라진다고 착각 → 포화점 존재
CPU 타이머로 커널 시간 측정 → 비동기라 부정확
접근 패턴을 흩뜨림 → 병합 깨져 대역폭 급락
--verbose 안 줘서 대역폭 로그가 안 보임
Notes: 네 가지 목표(슬라이드 2)로 돌아가 자가 점검을 유도하세요.

## Slide 15
다음 세션 예고
세션 4 · 원자연산과 에러 핸들링
210만 스레드가 오류 카운터를 동시에 늘리면 무슨 일이 생길까?
atomicAdd — 경쟁 조건(race condition) 없이 안전하게 세기
RECORD_ERR 매크로 · CUERR / SYNC_CUERR_KERNEL 에러 처리
커널은 비동기 → DeviceSynchronize 후에야 오류를 안다
실습 랩 3(대역폭 측정)을 먼저 완료하고 오세요.
Notes: 오늘 본 병렬 커널에서 여러 스레드가 하나의 카운터를 건드리는 문제가 세션 4의 출발점.